Информация о несчастных случаях с тяжкими последствиями,

происшедших с работниками организаций Минской области
в сентябре – октябре 2019 года

07.09.2019	после тушения возгорания здания бригадно-ремонтного пункта

ООО «Патриот-групп» (Солигорский район) в коридоре перед входной дверью обнаружен без признаков жизни гражданин, работавший в этой организации по договору подряда.

11.09.2019 в результате падения с тракторного прицепа тяжелую производственную травму получил дровокол Червенского филиала КУП «Миноблтопливо», который осуществлял разравнивание погруженных в прицеп опилок, находясь в состоянии алкогольного опьянения (содержание этилового спирта в крови – 0,37 промилле).

18.09.2019	электросварщик ручной сварки ОАО «Крановый завод» (Слуцкий район) осуществлял подачу балки к установке плазменной резки с помощью кран- балки. При нажатии кнопки движения и подъема
на пульте управления клещевой захват, находившийся на крюке
кран-балки, зацепился за верхнюю полку двутавровой балки, стоявшей
на стапеле, и опрокинул ее. Электросварщик попытался удержать балку, но она упала на него, травмировав руки и ноги.

18.09.2019	при выполнении работ по перегону проходческого комбайна
из подземных электромеханических мастерских на подземный горный участок был зажат между комбайном и штреком машинист горных выемочных машин ОАО «Беларуськалий», в результате чего получил тяжелую производственную травму.

19.09.2019 два электромонтажника по электрооборудованию, силовым
и осветительным сетям ООО «Электромонтажная фирма «СПМК-104» (Молодечненский район) производился монтаж соединительной муфты
на кабельной линии 10кВ. В процессе выполнения работ на данную кабельную линию было подано напряжение, в результате чего один из них скончался на месте происшествия от поражения электрическим током.

01.10.2019	слесарю по ремонту автомобилей УП «Коммунальник» (г.Молодечно), проходившему о территории гаража рядом
со складированной макулатурой, на ногу упал тюк с макулатурой.

02.10.2019 на МТФ в д. Заполье Клецкого района упал с телеги на землю, получив телесные повреждения, полевод КСУП «Племенной завод «Красная звезда». От полученных травм 22.10.2019 умер в учреждении здравоохранении.

03.10.2019 в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два работника ООО «Кашин пластик» (Дзержинский район), один из которых (водитель автомобиля) тяжело травмирован и один (начальник отдела) получил повреждения, не относящиеся к тяжелой производственной травме.

14.10.2019 в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два водителя автомобиля ООО «Интертрансавто» (Дзержинский район), один из которых погиб и один получил повреждения, не относящиеся
к тяжелой производственной травме.

19.10.2019 сторож ОАО «Сейловичи» обнаружен на территории зерносклада лежащим на полу без сознания. В крови потерпевшего обнаружен этиловый спирт в количестве 0,87 промилле. Не приходя
в сознание, умер от полученных травм 03.11.2019 в учреждении здравоохранения.

24.10.2019 в процессе сушки зерна кукурузы на зерносушильном комплексе ЗСК-40Ш в аг. Заболотье рука оператора сушильных установок филиала «Пятигорье» ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» попала в зону движения транспортера, в результате произошла ее ампутация.
Не приходя в сознание, умер от полученных травм 02.11.2019
в учреждении здравоохранения.

24.10.2019	при заправке кормами ленточного транспортера рука слесаря по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования
ОАО «Деревное» (Столбцовский район)  травмирована звездочкой редуктора. Потерпевший при выполнении работы находился в состоянии алкогольного опьянения (содержание этилового спирта в крови –
2,55 промилле).

27.10.2019	в слесарном помещении МТФ «Горностайлово»
КСУП «Докторовичи» (Клецкий район) животновод отравился, выпив моющее дезинфицирующее средство «Профф САХ», используемое
для промывки оборудования.

29.10.2019	на территории ремонтной базы Жодинского городского
УП «Объединение жилищно-коммунального хозяйства» произошел взрыв отопительного котла на древесных видах топлива, в результате которого машинист (кочегар) котельной погиб, а четыре человека (подсобный рабочий, слесарь-сантехник, начальник хозяйства жилищно-коммунального, главный энергетик) получили повреждения,
не относящиеся к тяжелым производственным травмам.